Hybrigene & Hybridiser

世界一流温度控制仪表商提供你所需要的灵活性和所期待的质量。 符合将RNA和DNA 或蛋白质固定于尼龙硝不变纤维素滤膜上。

Hybrigene HB-3D

- 可用于 DNA 、 RNA 探针、 Southern ， Northern ， Western 转印实验

- 温度范围：室温 10°C -80°C

- 大容量，可容纳 16 个小玻璃试管或 4 个大玻璃试管

- 适中的价格，提供优异的温度精度和均一度

- Hybrigene 是 HB-1D 杂交箱的一种紧凑型可堆放备选装置，用于空间要求较高情况下。

- 最多可堆叠 3 个加热炉，节省了宝贵的实验室空间。

Hybridiser HB-1D

- 可用于 DNA 、 RNA 探针、 Southern ， Northern ， Western 转印实验

- HB-1D 杂交箱设计紧凑，使用方便，安全可靠

- 温度范围：室温 10°C -100°C

- 大容量，可以容纳多达 24 个小试管或 6 个独特的大试管

- 杂交最小体积为 5ml

- 可调节支脚保证精确的平衡

- 独特的双釉面玻璃门；无声安全，提供长久保护

规格

|  | Hybrigene HB-3D | Hybridiser HB-1D |
| --- | --- | --- |
| 最大玻璃试管容积 | 16 | 24 |
| 最高温度 | 80°C | 100°C |
| 最低温度 | 10°C 以上环境温度 | 10°C 以上环境温度 |
| 可调节旋转速度 | 0, 5 - 20 rpm | 0, 5 - 20 rpm |
| 可调节振动台 | 5-20 或 15-60 opm | 5-20 或 15-60 opm |
| （加热）室内的稳定性 | < 1.0°C | < 1.0°C |
| 试管内的稳定性 | <± 0.1°C | <± 0.1°C |
| （加热）室内的均匀度 | <± 1.5°C | <± 1.5°C |
| 试管内的均匀度 | <± 0.5°C | <± 1.0°C |
| 温度设定点分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
| 绝对精度 | <± 0.3°C | <± 0.3°C |
| 净重 | 15kg | 20kg |
| 尺寸 长 x 宽 x 高 (mm) | 355 x 383 x 432 | 285 x 385 x 555 |

订货编号

产品代码 		        描述

FHB4DD 	Hybrigene HB-3D 分子杂交箱 ( 不配试管，请另行订购 )

FHB4DDT 	Hybrigene HB-3D 分子杂交箱 ( 包括 4 个大体积的杂交试管 FHB16)

FHB1DE 	杂交箱 HB-1D 分子杂交箱 ( 不配试管，请另行订购 )

FHB1DG 	杂交箱 HB-1D 分子杂交箱 ( 包括 3 个大体积的杂交试管 FHB12)