DB-2A，DB-2D

十分精确的温度控制；模拟式或数字式控制器；可选2, 3或4种加热块规格；各式各样的可互换铝制加热块；加热块作为附件，用于所有应用场合---试管, 管形瓶和微板；配加热块取出工具，使方便加热块移动；具有3年的质保.

DB -2A

- 体积小、重量轻、占用空间小，经济实惠；

- 可以装多达 2 个铝制插入式加热块或一片 96 孔板式加热块 ；

- 模拟 式： 温度设定通过校准度盘进行；

- 温度范围从室温到 100°C；

- 加热速度快 : 从 30°C 到 100°C 仅用 12 分钟；

- 40°C 时的温度稳定性 : ± 0.05°C；

DB-2D

- 亮橙色 LED 数字式显示器，供快速准确地设定温度；

- RS232 连接器可运行 PC 控制；

- 可以装多达 2 片铝制插入式加热块或一片 96 孔板式加热块 ；

- 温度范围从室温到 100°C；

- 加热速度快：从 30°C 到 100°C 仅用 12 分钟；

- 40°C 时的温度稳定性 : ± 0.05°C；

规格

|  | DB -2A | DB-2D |
| --- | --- | --- |
| 温度范围 | 室温到 100°C | 室温到 100°C |
| 40°C 时温度稳定性 | ± 0.05°C | ± 0.05°C |
| 100°C 时温度稳定性 | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
| 温度设定 | 旋钮 | 按钮 |
| 温度显示器 | 红色 LED 3 位数 |  |
| 温度调节刻度 | 2°C | 无调节刻度 |
| 40°C 时同一加热块的最大温度变量 | 0.2°C | 0.2°C |
| 设定点精度 | ± 2°C | ± 1°C |
| 最大加热块数量 | 2 | 2 |
| 加热所需时间， 分钟 /30 -37°C | 8 | 8 |
| 30 -56°C | 9 | 9 |
| 30- 最高 | 12 | 12 |
| RS232 选项 | 无 | 有 |
| 电源 | 230V, 50 Hz | 230V, 50 Hz |
| 外形 , 长 x 宽 x 高 (mm) | 202 x 260 x 105 | 202 x 260 x 105 |

订货编号

产品代码   		描述

FDB02AD  	   DB -2A 环境温度到 100°C , 要求 2 片插入式加热块

FDB02DD 		   DB-2D 环境温度到 100°C , 要求 2 片插入式加热块

FDB02 DDR  	DB-2D + RS232 环境温度到 100°C , 要求 2 片插入式加热块