DB-3，DB-3A，DB-3D，DB-4D

十分精确的温度控制；模拟式或数字式控制器；可选2, 3或4种加热块规格；各式各样的可互换铝制加热块；加热块作为附件，用于所有应用场合---试管, 管形瓶和微板；配加热块取出工具，使方便加热块移动；具有3年的质保；

DB-3

- DB-3 可装多达 3 个铝制插入式加热块或一个 96 孔板式加热块

- 模拟式：温度设定由校准度盘进行

- 温度范围从环境温度到 100°C

- 加热速度快 : 从 30°C 到 100°C 仅用 18 分钟

- 40°C 时的温度稳定性 : ± 0.05°C

DB -3A

- 温度范围从室温到 200°C ，用于温度较高的应用场合

- 可装多达 3 个铝制插入式加热块或一个 96 孔板式加热块

- 模拟式：温度设定由校准度盘进行

- 强大的加热器， 加热速度快：从 30°C 到 100°C 仅用 12 分钟

- 40°C 时的温度稳定性 : ± 0.1°C

DB-3D

- 可装多达 3 片铝制插入式加热块或一个 96 孔板式加热块

- 亮橙色 LED 数字式显示器，供快速准确地设定温度

- 温度范围从 25°C 到 200°C

- 强大的加热器，加热速度快：从 30°C 到 200°C 仅用 25 分钟

- 可互换插入式加热块适用于各种试管

- 40°C 时的温度稳定性： ± 0.1°C

DB-4D

- 可装多达 4 个铝制插入式加热块或两个 96 孔板式加热块

- 亮橙色 LED 数字式显示器， 供快速准确地设定温度

- 温度范围从环境温度到 100°C

- 强大的加热器， 加热速度快：从 30°C 到 100°C 仅用 15 分钟

- 可互换插入式加热块适用于各种试管

- 40°C 时的温度稳定性 : ± 0.1°C

规格

|  | DB-3 | DB -3A | DB-3D | DB-4D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度范围 | 室温 - 100°C | 室温 - 200°C | 室温 - 200°C | 室温 - 200°C |
| 40°C 时温度稳定性 | ± 0.05°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
| 100°C 时温度稳定性 | ± 0.1°C | ± 0.15°C | ± 0.15°C | --- |
| 温度设定 | 旋钮 | 旋钮 | 按钮 | 按钮 |
| 温度显示器 | 2°C | 2°C | 无调节刻度 | 无调节刻度 |
| 温度调节刻度 |  |  |  |
| 40°C 时同一加热 块的最大温度变量 | 0.2°C | 0.2°C | 0.2°C | 0.1°C |
| 设定点精度 | ± 2°C | ± 2°C | ± 1°C | ± 1°C |
| 最大加热块数量 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 加热所需时间， 分钟 /30 -37°C | 8 | 8 | 11 | 3 |
| 30 -56°C | 12 | 12 | 15 | 11 |
| 30- 最高 | 18 | 30 | 25 | 15 |
| RS232 选项 | 无 | 无 | 有 | 无 |
| 电源 | 230V, 50 Hz | 230V, 50 Hz | 230V, 50 Hz | 230V, 50 Hz |
| 外形 , 长 x 宽 x 高 (mm) | 279 x 260 x 105 | 279 x 260 x 105 | 279 x 260 x 105 | 356 x 260 x 105 |

订货编号

产品代码 		 描述

FDB03OD 		 DB-3 从室温到 100°C , 要求 3 个插入式加热块

FDB03AD 		 DB -3A 从室温到 200°C , 要求 3 个插入式加热块

FDB03DD 		 DB-3D 从室温到 200°C , 要求 3 个插入式加热块

FDB03 DDR 	 DB-3D + RS232 从环境温度到 200°C , 要求 3 个插入式加热块

FDB04DD 		 DB-4D 环境温度到 100°C , 要求 4 个插入式加热块

FDB04 DDR 	 DB-4D + RS232 环境温度到 100°C , 要求 4 个插入式加热块