DB-2TC, 双控

Techne's Dri-Block® 加热器可提供实验室中的安全、干燥的恒温源。 本装置特别适合于微生物学和临床实验室中的细菌培养、煮沸、钝化、湿灰化、样品浓缩、 酶分析和许多其他临床和工业用途。

紧凑、耐用的设计也使本装置可以放置在使用腐蚀性 / 有毒化学品的烟柜中。

在从室温到 100°C 的温度范围运行时，本装置有出色的加热速度并可进行极准确的温度控制，温度稳定性在 ± 0.1°C 范围内。

- 适用于多个用户或多种应用

- 两个加热块带独立温度控制器

- 可以装多达 2 片铝制插入式加热块

- 4 位数设定，带亮橙色 LED 数字式显示器，供快速准确地设定温度

- 强大的加热器， 加热速度快 : 从 30°C 到 100°C 仅用 19 分钟

- 温度范围从环境温度到 100°C

- 40°C 时的温度稳定性 : ± 0.1°C

规格

|  | DB-2TC |
| --- | --- |
| 温度范围 | 室温 - 100°C |
| 37°C 时温度稳定性 | ± 0.1°C |
| 100°C 时温度稳定性 | ± 0.1°C |
| 温度设定 | 按钮 |
| 温度显示器 | 橙色 LED ， 4 位数 |
| 40°C 时同一加热块的最大温度变量 |  |
| 设定点精度 | ± 1°C |
| 最大加热块数量 | 2 |
| 加热所需时间， 分钟 /30 -37°C | 6 |
| 30 -56°C | 14 |
| 30- 最高 | 19 |
| 加热器功率 | 2 x 150W |
| 电源 | 230V, 50 Hz |
| 外形 , 长 x 宽 x 高 (mm) | 279 x 260 x 105 |

订货编号

产品代码 		    描述

FDB02DDTC 		DB-2TC 环境温度到 100°C , 要求 2 片插入式加热块