XD-125W计算机式拉力压力材料试验机

试验功能：

抗拉试验、抗压试验、三点抗弯折、抗剪

主要技术指标

机台容许最高荷重:500kg

荷重元:500kg以内自选（美国全力）。

容量分段:Auto Rang，精解度1/200000。

动力系统: AC马达配减速机。(台制)

速度范围: 5、10、 20、50、100、200、300、500mm/min无段调速5至50 mm/min、10至100 mm/min、20至200 mm/min、30至300 mm/min、50至500 mm/min(可任选一个)

控制系统：全计算机自动控制数据全计算机采集

联板行程:约1000MM

全程位移:译码器1000 P/R，精解度0.005 mm（日制）。

机械系统:高强度无间隙丝杆    (韩国)

安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。

准确等级:1级

荷重精度：±1%以内

显示分辨率：0.01N

单位选择：g/kg/N/KN/LB

夹具配置：根据用户产品需求免费定制夹具一付

显示方式:windowsXP测试软件+计算机屏幕显示。

使用电源:AC220V 50 Hz。

机台尺寸:主机80*40*160 (长*宽*高)

机台重量:约280 kg

附件:

1.  中文说明书及一年保固书

2. 按试样订做夹具一组

服务承诺:

免费送货到贵公司安装调试及人员操作培训！

壹年内免费维修,整机终身服务!

服务时间：自接报修时起24小时之内现场处理