壹. XD-117E桌上型微電腦式萬能材料試驗機

本系列材料測試機廣泛適用與各類五金、金屬、橡塑膠、鞋業、

皮革、服裝、紡織、絕緣體、電線電纜、端子……等各類材料，

測試其拉伸、撕裂、剝離、抗壓、彎曲抗剪力、三點抗折……等

各項物性測試性能。

一、主要技術指標

機台容許最高荷重:500KG（美制）。

荷重元:50、100、200、500KG以內自選

容量分段:Auto Rang，精解度1/200000。

動力系統:AC馬達配減速機（台制）。

速度系統: 5、10、20、50、100、200、300、500mm/min無段調速5至50 mm/min、10至100 mm/min.20至200 mm/min、50至500 mm/min (可任選一個)

資料系統：微電腦全自動控制採集資料

測試空間:測試寬約300 mm，聯板行走空間約800mm

全程位移:解碼器1000 P/R，精解度0.005 mm（日制）。

荷重精度：±1%以內

單位選擇：g/kg/N/KN/LB

安全裝置:上下行程限定裝置、自動中斷點停機功能。

顯示方式:微電腦顯示

使用電源:AC220V 50 Hz。

機台尺寸:主機70×55×80 cm。

機台重量:約100 kg。

二、附件:

1. 中文說明書及一年保固書

2. 微電腦顯示器一台

3．根據用戶産品需求免費定制夾具一付

三、服務承諾:

免費送貨到貴公司安裝調試及人員操作培訓！

壹年內免費維修,整機終身服務!

服務時間：自接報修時起24小時之內現場處理