国家重点新产品TSN-2000硫氮测定仪是目前最先进的硫、氮分析仪，与国内外同类仪器相比，具有性能稳定可靠，分析精度高，重复性好等特点，替代进口，为国家节约大量外汇。TS-2000型硫含量分析仪，TN-2000型氮含量分析仪根据需要可随时升级为TSN-2000型硫氮测定仪。

技术指标：

样品种类：液体、固体和气体

测定方法：紫外荧光法（S） 化学发光法（N）

样品进样量：固体样品量：1～20mg

液体样品量：5～20μL

气体样品量：1～10mL

测量范围：0.2～5000mg/L(S)

0.1～5000mg/L(N)

检测下限：0.2mg/L(S)

0.1mg/L(N)

控温范围：室温～1100℃

控温精度：0.5%±5℃

气源要求: 氩气：99.995%以上

氧气：99.99%以上

电    源：AC220V±22V

50Hz±0.5Hz

功    率：1500W

外形尺寸：主机：420×400×530(mm)

温控：500×400×530(mm)

重    量：主机：30kg

温控：60kg

主要特征：

1、灵敏度高：先进的方法避免了电量法对滴定池的繁琐操作和因此带来的不稳定因素，使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件，使得整机性能有了可靠的保证。

仪器执行标准为：

SH/T 0689－2000  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

ASTM D5453－1993

SH/T 0657－1998  液态石油烃中痕量氮测定法（氧化燃烧和化学发光法）

ASTM D4629－1996

2、系统配置：

打印机 计算机 TSN-2000液体分析系统

其它可选件：

固体进样器、气体进样器

3、操作简便：基于Windows98的中文操作界面，使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标，就可完成所有的参数设置和条件选择，由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。

生产商：泰州大唐分析仪器有限公司(姜堰市大地仪器厂)

地址:江苏省姜堰市高新技术创业中心(PC:225500)

Tel：0523-82075091        Fax：0523-82075092

E-mail：jsjyddyq@163.com  http://www.dadiyiqi.com.cn

# Text boxes

TSN -2000型硫氮测定仪