880型数字式BOD5测定仪采用空气压差法原理设计而成，当被测样品在20±1℃条件下恒温进行五日培养后，经过生物氧化作用，有机物转变成氮、碳和硫的氧化物，并产生二氧化碳气体被氢氧化钠吸收，培养瓶内压力减少，通过压力传感器将变化量转为电信号，从而可以检测出被测样品BOD5的值。

技术指标：

- 测量范围：0～1000 mg/L

- 准 确 度：符合国标“GB7488”

- 显    示：3LED

- 批处理量：8份水样

- 培养温度：20℃±1℃

- 外形尺寸： 500×360×250（mm）

- 主机重量： 6 kg

- 主机功耗：≤30W

产品特点：

- 数显直读

- 遥控操作

- 方便实用

- 性能稳定

- 便于维护

广泛应用于环境保护、水质监测、农林土壤、教学科研等部门。

生产商：泰州大唐分析仪器有限公司(姜堰市大地仪器厂)

地址:江苏省姜堰市高新技术创业中心(PC:225500)

Tel：0523-82075091        Fax：0523-82075092

E-mail：jsjyddyq@163.com   http://www.dadiyiqi.com.cn

# Text boxes

880型 BOD5 (生物耗氧量)测定仪