WL-15B型微处理机离子计是一种微机控制的精密二次仪表。与各种离子选择性电极配用，精密地测量溶液中各种离子在电极上产生的电动势，根据能斯特方程，计算出浓度；仪器以MCS-51型单片机为核心，控制整个分析进程，具有操作灵活、界面友好、方法多样等优点。

技术指标：

- 测量范围：

mV：0～±1999.9mV

pX：0.001～10.000pX

t：0～60℃

- 测量精度：

mV：0.03%F·S±1个字

pX：±0.005 pX

t：±1℃

- 输入阻抗：≥3×1012Ω

- 显    示：2×16位LCD

- 外形尺寸：300×260×180(mm)

- 重    量：3 kg

特点：

- LCD显示，内容丰富

- 浓度单位任选

- 二点、三点定位任选

- 日历、时钟功能

- 打印输出功能

- 自我诊断功能

应用于环保、科研、教学、工矿企业等部门。

生产商：泰州大唐分析仪器有限公司(姜堰市大地仪器厂)

地址:江苏省姜堰市高新技术创业中心(PC:225500)

Tel：0523-82075091        Fax：0523-82075092

E-mail：jsjyddyq@163.com  http://www.dadiyiqi.com.cn

# Text boxes

WL-15B型微处理机多功能通用离子计