CLCH-2 全自动碳氢分析仪是国内最先进的全自动碳氢分析仪，它以库仑法为基本方法，利用单片微机技术，实现碳氢分析的智能化、自动化。 KS-1型分析仪集中体现了国内多种碳氢分析仪的优点，其分析结果的精密度、准确度均符合国标GB/T 476和GB/T 15460的要求，可广泛应用于煤炭、动力燃料、电力、经贸、科研以及石化等部门，该型仪器还具有一机多用的特点，用户可根据需要，将仪器设定为测氢仪、测碳仪或碳氢分析仪。

| 技术指标： | 性能特点： |
| --- | --- |
| 测量范围： 碳：0.1-10% | 自动数据处理 |
| 测量范围： 氢：0.1-99.9% | 自动打印分析结果 |
| 重复性误差：碳：≤0.05% | 测量范围宽 |
| 重复性误差：氢：≤0.15% | 测量精密度、准确度高 |
| 控温范围：燃烧炉：室温-1000°C | 分析速度快 |
| 控温范围：转化炉：室温-500°C | 自动控温、计时 |
| 控温范围：转换炉：室温-500°C | 温度补偿 |
| 控温精度：温度设定值±10°C | 超温报警 |
| 电源：AC 220V±10%，50Hz | 反应温度根据需要自由设定 |
| 功率：3200W | 实现一机多用 |
| 外形尺寸：780mm×430mm×310mm | 自备电解池冷却装置 |

生产商：泰州大唐分析仪器有限公司(姜堰市大地仪器厂)

地址:江苏省姜堰市高新技术创业中心(PC:225500)

Tel：0523-82075091        Fax：0523-82075092

E-mail：jsjyddyq@163.com   http://www.dadiyiqi.com.cn

# Text boxes

CLCH-2 全自动碳/氢分析仪