Wellwash 4MK2型洗板机基本参数

◆人性化的设计，优良的品质，是                                                                                                                  您工作的可靠伙伴。

◆操作简单，性能卓越

◆使用容易，灵活方便；

◆独特的同轴套管洗头，确保清洗顺利，残液量少；

◆清洗能力强；

◆8道及12道可更换清洗头；

◆拥有专利的磁性托盘减少磨损及故障；

◆自动关机装置保证使用寿命更长；

◆用户自行选择/设置洗板程序，使操作更简便；

洗板机必须具备高效、灵活、可靠、简单易用的特点，才能满足当今洗板操作的要求，赛默飞世尔公司的Wellwash 4 MK 2 即满足当今检测技术的操作要求。

洗板可靠

Thermo Scientific Wellwash4MK2型洗板机的洗头是同轴套管式的，这一特别的设计经证实确能保证极好的清洗效果，且残液量很少，更换8道或12道清洗头仅需几秒时间

直径大的外围是吸管，可将液体从孔壁及四周有效吸走，内圈的不锈钢针头注液入孔时不与孔壁及孔底接触，确保针头清洁，从而减少液体挂带至下一孔。

外圈吸管的持续抽干可防止交叉污染，保证液体全部吸干。针头离孔底2mm，每孔至多可加液750ul洗液。在“强洗”过程中能将蛋白酸解物质洗脱。

泵的自动关闭功能既减少磨损，又降低噪音。若30秒不用洗板机，泵就会自动关闭。

用户选择程序迅速容易

为了能迅速选择常规程序并自动防止故障，每台Thermo Scientific Wellwash4MK2型洗板机都配有4张标准程序卡。

Thermo Scientific Wellwash4MK2型洗板机还配有一张可调程序卡，所有洗板机参数（包括浸泡时间及清洗方法）都能迅速选出。

技术特性：

| 重量 | 10kg |
| --- | --- |
| 洗瓶/废液瓶容量 | 2L＋2L |
| 预洗液量 | 15-20ml |
| 工作压力（自限） | 0.5bar |
| 残液量 | 平均每板每孔<2ul |
| 精确性 | 5％ |
| 工作周期 | 连续 |
| 程序卡 | 可调 |
| 体积 | 0-750ul |
| 清洗次数 | 1-15 |
| 浸泡时间 | 0-10分钟 |
| 暂停 | 0-60秒 |

附件

| 配件编号 | 配件名称 |
| --- | --- |
| www9341/1 | 2L洗瓶/废液瓶 |
| www004/39 | 2L冲液瓶 |
| www004/1 | 12道清洗头 |
| www004/11 | 8道清洗头 |

订购须知

| 产品编号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 5160960 | 4MK2型洗板机 200－240V |
| 4MK2型洗板机都带有8道和12道洗头，4张标准程序卡和一张可调程序卡 |