JK-01型自动顶空进样器

JK-01型自动顶空进样器是专为色谱分析中需要样品制备而研制的一种进样器, 它利用顶空技术(气体萃取)，免除了繁复的样品前处理过程, 可用于气体、液体或者固体样品中挥发性组份的定性、定量分析。

特点： 可加热的进样管线，确保样品无冷凝。 灵敏度高，重现性佳。 最多可同时加热十二个样品，效率高。 样池支持多种规格的顶空瓶。样品传输管线采用内径为ф0.2的不锈钢管线，使分析精度大大提高操作简单：薄膜键盘输入参数值（仅有九个键）。　可连接国内外各种型号的气相色谱仪 l 应用领域： 制药行业中残留溶剂的检测 包装材料中的溶剂残留 法医科学：挥发性毒物，乙醇的检测，血液中酒精的检测 食品芳香气味的分析 挥发性化合物VOC的测定环保、卫生防疫部门中水质分析油漆、涂料中苯的检测

技术指标： 阀箱使用温度： 室温-180℃ 以增量1℃任设 控温精度：0.3℃

进样管线控温范围：室温~180℃， 以增量1℃任设 控温精度：0.5℃

样池加热范围：室温~180℃， 以增量1℃任设 控温精度：0.3℃ (无噪声)

进 样 体 积： 1.0ml （或按需求安装）

顶 空 瓶 规 格：10ml 20ml

样品瓶工位：１２位

配置见下表：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顶空进样器 | JK-01型主机 |
| 2 | 顶空瓶及附件 | 10个20ml瓶，200个垫 500个，3m特氟龙管 2个三通备用针2个 |
| 3 | 封口钳 | 盖封口钳一把 |
| 合计价格：3.3万元 |