动物呼吸机Model 683

Harvard仪器荣誉推出新型683动物呼吸机。除了新的光滑美丽的外观，这些呼吸机有一些新的改进:

* 能够监视PEEP

* 新的管路刻连接器能轻易的适应不同大小的管路

* 在气缸上永久蚀刻的体积刻度不会磨损

* 体积和速度线性控制

动物呼吸机Model 683用于250g-10Kg的小动物。如大鼠、仓鼠、兔子、猫、小狗等

动物呼吸机Model 683小动物呼吸机有两个活塞和气缸组件，小的允许体积量从0.5—5cc，0.5cc的增量。大的从3—30cc，0.3的增量。通过刻度可更精确地进行设置潮气量。

Model 683用于250g-10Kg的小动物。如大鼠、仓鼠、兔子、猫、小狗等

数字LED面板显示呼吸速率，呼吸频率可设置18-150次/分钟。在呼吸机运行过程中进行体积和速率的调整。

呼吸机有4个气体的进出接口：

仪器进气口，动物进口，动物出气口，仪器出气口。

呼吸机Model 683能控制PEEP，这对于动物长期使用呼吸机是必要的。