PHD 4400 Hpsi High Force/High Pressure Programmable Syringe Pump（高压，可编程）

•直线推力>200 lbs (91 kg)

• 坚固的结构

•高稳定精度和复现精度

低流速

• 极好的流动性和通用性

Specifications

| 稳定精度 | ±0.35% |
| --- | --- |
| 复现精度 | ±0.05% |
| 注射器尺寸： | 0.5 µl min/140 ml max |
| 流速： |  |
| 最小 | 0.0001 µl/hr |
| 最大 | 220.82 ml/min |
| 校准 | 自动 |
| 显示 | 两行, 40 个字符 |
| 非易失性存储器 | 存储所有设置 |
| 接口 | RS-232 multiplexed dual bidirectional ports |
| 连接 |  |
| RS-232 | RJ11 - 4插头 |
| TTL | 9 - 针D - Sub. 插头 |
| 直线推力 | >200 lbs (91 kg)* |
| 液体压力* | >1,800 psi |
| 驱动: |  |
| 驱动电机 | 1.8 ˚ 步进电机 |
| 电机驱动控制 | 从1/2到1/32 微步步进可以进行微处理器控制 |
| 导向螺杆每转一圈电机前机步数 | 从8000到128000 |
| 步速： |  |
| 最小 | 27.3秒/步 |
| 最大 | 416.7微秒/步 |
| 推进器移动速度： |  |
| 最小 | 0.18 µm/min |
| 最大 | 190.676 mm/min |
| 精度 | 0.082 µm/step |
| 电源 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 75 W, 0.75 A fuse |
| 尺寸, 高 x 宽 x 长 | 17 x 23 x 29 cm (6.7 x 9.0 x 11.4 in) |
| 重量 | 6.4 kg (14 lbs) |
| 远程控制线长度 | 9.1 m (30 ft) Length |
| * For work range, refer to User’s Manual for details. |

| Catalog No. | $ | Model |
| --- | --- | --- |
| BS4 70-2200 |  | PHD 4400 Hpsi Programmable Syringe Pump, Standard |
| BS4 70-2201 |  | PHD 4400 Hpsi Programmable Syringe Pump, Remote |