Pump 33 Dual Syringe Pump

•一个包装中装有两个独立注射泵

• 每个注射泵能够以其自己的流速独立工作，可以注射或回吸

• 针对所有类型的互换程序和相同剂量的稀释操作，均可以对两个注射泵进行同步

• 连续输注或抽吸，可全天24小时工作

• 2年质保

| 技术参数 |
| --- |
| 类型 | 带微处理器的双驱动单注射器注射/抽吸型 |
| 稳定精度 | ± 0.35% |
| 复现精度 | ± 0.1% |
| 注射器尺寸： |  |
| 最小 | 0.5 μl |
| 最大 | 140 ml |
| 流速： |  |
| 最小 | 0.0004μl / hr |
| 最大 | 106.6 ml / min |
| 非易失性存储器 | 存储所有设置 |
| RS – 232 | RJ11 - 4插头 |
| TTL | 9 - 针插头 |
| 平均直线推力 | 57 lbs |
| 驱动电机 | 两个电机，每个为0.9 ˚ 步角步进电机 |
| 电机驱动控制 | 从1/2到1/4 微步步进可以进行微处理器控制 |
| 导向螺杆每转一圈电机前机步数 | 在1/2 步进时1600或者在1/4 步进时3200 |
| 步速： |  |
| 最小 | 27.3秒/步 |
| 最大 | 416.7微秒/步 |
| 推进器移动速度： |  |
| 最小 | 0.726699 μm / min |
| 最大 | 95.25 mm / min |
| 功率 | 45 W, 1.0A保险丝 |
| 电压范围 | 95到130V交流, 60Hz, 220到260V交流, 50Hz, 可选 |
| 尺寸, 高 x 宽 x 长 | 15.2 x 31.1 x 28.6 cm (6 x 12.5 x 11.25 in) |
| 重量 | 6.8kg (15 lb) |

| Catalog No. | $ | Product |
| --- | --- | --- |
| BS4 55-3333 |  | Harvard 33 双注射泵 |