高纯氮发生器JK–300N（500N）

JK–300H（500N）型高纯氮发生器，可直接从空气中提取高纯氮气，用于国内外各种气相色谱仪；广泛用于石油、化工、煤炭、医药、食品、环保、卫生、检疫、电力、公安、和高校等实验室分析检测部门。

|  | JK–300N | JK–500N |
| --- | --- | --- |
| 氮气纯度 | 99.9994% （相对含氧量） |
| 输出流量 | 0-300 ml/min | 0-500 ml/min |
| 输出压力 | 0.4Mpa |
| 工作条件 | 电源电压220V 50HZ |
| 环境条件 | 温度10-40℃ 相对温度<85% 环境无严重粉尘污染，腐蚀性气体。 |
| 输入空气压力 | ≥ 0.5Mpa |
| 最大功率 | 80W | 100W |
| 外型尺寸 | 360×190×380mm（L×W×H） |
| 重量 | 15㎏ | 16㎏ |
| 备注 | 如需购其用于ECD检测器，应通知厂家。 |

仪器特点:

- 操作简便，只需接入压缩空气，启动电源开关，即可产生

高纯氮气；仪器可连续使用，也可间断使用。

2、 电解分离池电解面积大，池温低，且寿命更长。

3、 本仪器设有不返液装置，可有效确保仪器无返液现象。

4、 开机时设有自动排空装置，使用时具有稳定的跟踪输出，

断电后有自动关闭气路功能。

低噪音空气发生器JK-2L（5L）

JK-2L（5L）型空气发生器是采用低噪音压缩机作为空气源；，本仪器设有二级过压保护装置和温度自控装置，净化系统由过滤器.活性碳室和变色硅胶室等三级净化所组成，能有效祛除空气中的杂质和水分子。用于国内外各种型号气相色谱仪、火焰光度计，它取代钢瓶使您的工作更加方便。

|  | JK-2L | JK-5L |
| --- | --- | --- |
| 空气纯度 | 无油三级净化 |
| 输出流量 | 0-2L/min | 0-5L/min |
| 输出压力 | A 输出0-0.4Mpa (一般接色谱仪) B 输出0-0.5Mpa （一般接氮气发生器的空气输入的端口） |
| 噪 音： | ≤42分贝 |
| 工作条件 | 电源电压：220V 50Hz 环境温度：15-40C° 相对湿度≤70% 无大量粉尘及腐蚀性气体污染 |
| 额定功率 | 150W | 180W |
| 外形尺寸 | 490×240×380mm (L×W×H) |
| 重 量 | 23Kg | 24Kg |

仪器特点：

1．可取代传统的高压空气瓶，使化验室仪器化。

2．操作简单，只需启动电源开关仪器即可产气，可连续使用，也可间断使用。

3．气路系统设为三级净化，

4．设有两级稳压，使稳压精度更高。

5．设有过压保护及排水开关，使用安全方便。

氢气发生器  JK-300H(500H)

JK-300H(500H)系列高纯氢气发生器,适用于国内外 各种气相色谱仪；广泛用于石油、化工、煤炭、医药、食品、饮料酒、环保、室内检测、卫生、检疫、电力、公安、高校等实验室分析检测部门。

JK-300H(500H)系列高纯氢气发生器是由电解分离池、开关电源、压力控制、超压断电保护、干燥净

化、流量显示等系统组成。本仪器的“心脏”电解分离池为桶式结构。储液、制氢、排氧可同时进行，其电解面积大、池温低、性能好、纯度更高之优点，是板式电解池的最佳换代品。本仪器设有不返液装置，可有效的确保仪器无返液现象。

| 技 术 参 数 |
| --- |
| 型 号 | JK-300H JK-500H |
| 产气纯度 | 99.999 %（相对含氧量） |
| 输出压力 | 0.4 Mpa（使用特定压力,需出厂时设定） |
| 输出流量 | 0 -300 ml/min | 0 -500 ml/min |
| 电源电压 | 交流220V 50Hz |
| 环境温度 | 0-40℃ 相对湿度<85% |
| 环境条件 | 无大量粉尘及腐蚀性气体 |
| 最大功率 | 180W |
| 外型尺寸 | 360×190×380mm (Ｌ×Ｗ×Ｈ) |
| 仪器重量 | 7Kg | 8Kg |

仪器特点：

1.操作简单，只需启动电源开关，即可产气，输出压力稳定，流量由 LED 数码显示，更直观醒目。

2.日常使用只需补充蒸馏水，可连续使用，也可间断使用。

3.储液、电解制氢、排氧一体化，池温低，寿命长久。

4.设有不返液装置，可有效的确保仪器无返液现象。