在线式飞行时间质谱仪

产

品

资

料

北京凯尔科技发展有限公司

二零零九年

在线式飞行时间质谱仪(SDI-TOF-MS)

------快速灵敏的气体分析仪

SDI-TOF-MS是一款小型在线式选择性双进样飞行时间质谱仪，可为环境监测和研究应用提供快速灵敏地气体分析。

SDI-TOF-MS飞行时间质谱的质量测量范围比较宽，可对大部分环境气体进行监测，线性浓度测量范围从ppt级至百分比浓度。SDI-TOF-MS易于操作，可对环境空气组分进行长期稳定地测量，所以此仪器适合于环境研究和空气污染监测。

气体进样系统

SDI-TOF-MS设备有两种环境空气进样口可供选择：

毛细管进样：用于对CO, CO2, NO, NOx , N2O, Xe, Kr, SO2, O2等无机气体进行快速(<1秒)高灵敏度分析，其检测范围从略低于1ppm至百分比浓度。

膜进样：用于在1分内对挥发性有机物进行超高灵敏度的分析，其检测范围从ppt至ppb水平。可分析的化合物包括苯、甲苯、二甲苯(BTX)、三氯乙烯、四氯乙烯、甲烷、乙烯、甲醛、苯乙烯及其它与环境相关的有毒有害气体。

质谱仪

飞行时间质谱仪具有多种气体同时检测、质量检测准确和传输率 (灵敏度) 高等优点。

在SDI-TOF-MS内，有一个单独的电子碰撞离子源通过正交几何式的传输光学供给飞行时间质谱仪。电子碰撞电离是一种具有完善的技术和较广泛谱库的自动化方法，是能产生离子并给出数据的最好方法。例如，美国国家标准与技术协会的EI质谱数据库涵盖了超过100,000种化合物，因为它便于搜索、便于库的组织。

飞行时间质谱仪的质量分辨率和质量准确度与四级杆质谱相比，其优点是可以避免常见有机物与无机物的干扰，且更易于识别未知物质。同样，飞行时间质谱仪的质量检测范围涵盖了1-2000amu，能检测出绝大多数环境相关的气体。

分析方法

SDI-TOF-MS能同时对所有气体进行实时，高时间分辨率和高灵敏度的检测。能收集并保存各质量被检气体最大量的信息资料。

质谱

根据需要此仪器可以对物质进行0.5秒至持续几分钟的分析并得到谱图。这是校准的关键。

高时间分辨率模式

对于持续时间短的监测（一般到20分），可以将所有检测到的离子的信息存储在磁盘中，用户可以根据其所需的时间分辨率（在计数统计允许的范围内）对数据进行“回放”。在此模式下，可以在100毫秒的时间内得到全范围质谱。也可以得到任何其它物质在100毫秒时间分辨率的时间变化曲线。这一功能有利于在短时间的监测中获取最多的数据。

过程监控模式

如果连续监测进行了几个小时，甚至是几天，让仪器进行连续运行并将每一个记录下来的离子的信息都存储到磁盘中是不现实的。但是仪器可以按如下的模式来运行，即以所选物质作为监测耗用时间的函数来绘制曲线变化图，其本质上就是一个过程监控形式的操作。

对于这个变化曲线，物种是在设置台中预先指定的，但在每一个数据点，都会有一个全范围质谱被保存到磁盘中，所以在监测结束时，用户可以以监测中数据记录频率所指定的时间分辨率来重构各物种的时间变化曲线。

数据系统

只要简单按一下虚拟按钮就可以对光谱进行收集。我公司提供一个带有检索工具的谱库和数据分析软件用于混合物的自动分析，并将样气组分的浓度以表格形式给出。此软件使用户可以在长时间内监控多种气体的情况。

# SDI-TOF-MS技术指标

| 质量范围 | 1-2000 amu |
| --- | --- |
| 质量分辨率 | 1000 M/dM FWHM（质量为 30 ） |
| 质量准确度 | ( 10 milli amu （峰矩心） |
| 测量时间 | 100毫秒时隙内的全范围质谱 |
| 动力范围 | 106 |
| 线性 | 优于 5% |
| 灵敏度 | 膜进样: 氮中的苯: <1ppb（1分钟内） 毛细管进样: 大气中的氙90ppb （1 分钟内） |
| 进样系统 | 膜/毛细管双进样 |
| 电源 | 100-230 V, 最大 750 W |
| 接口 | 以太网 100Mb/sec |
| 重量 | 78 千克 |
| 大小 | 87 x 54 x 38 (长，宽，高) 厘米 |

北京凯尔科技发展有限公司

地    址：北京市海淀区上地信息路10号南天大厦二层

邮    编：100085

服务热线：010-51515858　51515860

传    真：010-51515869

网    址：www.bjkaier.com

E---mail:caresale2008@yahoo.com.cn