岛津液相自动进样器技术参数：

|  | SIL-10AF | SIL-10AI | SIL-10AP |
| --- | --- | --- | --- |
| 进样方式 | 定量环进样器，进样量可变方式 |
| 样品量设定范围 | 1ul-50ul（标配） 1ul-400ul（选配） 1ul-2000ul（选配） 1ul-5000ul（选配） | 1ul-50ul（标配） 1ul-250ul（选配） | 1ul-5000ul（标配） 1ul-400ul（选配） 1ul-2000ul（选配） |
| 处理试样数 | 100（1.5ml样品瓶）但冷却设置为60 80（4ml样品瓶）但冷却设置为50 25（13ml样品瓶）但SIL-10Ai不可使用 192（96-wel MTP 2枚） |
| 进样准确性 | RSD:0.5%以下（10ul进样时 标准方式） | RSD:1%以下（10ul进样时） |
| 进样针清洗 | 在进样前后任意设定 |
| 样品冷却器 | 可使用样品冷却器S或样品冷却器L模块冷却加热方式 4-70℃ |
| 使用PH范围 | PH1-PH10 |
| 使用温度范围 | 4-35℃ |
| 尺寸 重量 | W260*H280*D150MM 19Kg |
| 电源 | AC220V 59/60Hz |