WA-1C型微量水份测定仪

WA-1C型水份测定仪是应用经典的卡尔·费休测水原理及库仑滴定原理，结合微型计算机技术，研制而成的新一代智能化仪器。仪器通过测量分析过程中电生碘所消耗的电量，根据法拉第定律，进行数据处理并计算出样品中水的含量的。新一代的仪器克服了老产品滴定系统不密封，空白电流大，电解液寿命短弊病。带给用户一个崭新的界面

技术指标：

●  检测范围：10μg～150mg

●  最小分辨率：0.1μg

●  精度：±5ug±1%  (10-1000ug)

1.5%       (>1000ug时)

●  滴定速率：最快2mg/min

●  空白补偿：自动扣除

●  显    示：大屏幕液晶

●  打    印：up16微型打印机

●  滴定池容积：150mL

●  外形尺寸：350×260×180（mm）

●  重    量：6 kg

●  功    耗：≤50W

产品特点：

●  中文界面，键盘屏幕提示输入

●  内部时钟日历，掉电三年准确计时

●  可保存带时间标记的历史样品数据256个

●  样品含水（测量信号）数字直观预示

●  滴定速率实时显示，全程监控滴定

●  不做样时，电解池保持平衡

生产商：泰州大唐分析仪器有限公司(姜堰市大地仪器厂)

地址:江苏省姜堰市高新技术创业中心(PC:225500)

Tel：0523-82075091        Fax：0523-82075092

E-mail：jsjyddyq@163.com   HTTP://www.dadiyiqi.com.cn