BR-2型溴价/溴指数测定仪

BR-2溴价、溴指数测定仪是BR-1型仪器的改进型产品。仪器是根据微库仑原理，采用微型计算机控制测量和电解，并进行数据处理的智能仪器，微机对电解整个过程的电流进行时间积分，求出电生Br2所耗电量，根据法拉第电解定律，计算出样品的溴价、溴指数。该仪器替代进口产品以及国内经典的滴定法成为必然。

技术指标：

- 测量范围：

溴  价：0～300gBr/100g油

溴指数：1～1000mgBr/100g油

- 分 辩 率：0.01mgBr

- 检测下限：1mgBr

- 准 确 度：

溴  价：±3%±0.2gBr

溴指数：±5%±0.5mgBr

- 显    示：6位LED

- 终点指示：电子音响

- 打    印：μp-16

- 滴定池容积：150mL

- 外形尺寸：350×280×160（mm）

- 重    量：4 kg

- 功    耗：30W

特点：

- 分析速度快

- 终点自动判别

- 数据自动处理

- 结果准确

- 可打印参数和测定结果

- 电动更换电解液，方便实验。最大程度减少了实验人员与苯类溶剂的直接接触

- 交流伺服驱动电磁搅拌，彻底杜绝直流搅拌电机的碳刷磨损与失速

广泛应用于汽油、煤油、柴油、润滑油及轻芳烃等石油化工产品的溴价、溴指数的测定。

生产商：泰州大唐分析仪器有限公司(姜堰市大地仪器厂)

地址:江苏省姜堰市高新技术创业中心(PC:225500)

Tel：0523-82075091        Fax：0523-82075092

E-mail：jsjyddyq@163.com   HTTP://www.dadiyiqi.com.cn