智能磨音检测仪  货号： wi31851

智能磨音测量仪通过安装在现场的特殊结构的探头，接收磨机发出噪声，经屏蔽电缆传送到仪器，转换为数字分贝指示，同时输出与分贝值成比例的4—20mA电流信号，分贝值与磨内物料填充量成反比，正比于研磨体与物料的重量比，因此它能定量地测量磨机负荷的大小。操作员可根据磨音的高低控制各种入磨原料的流量，从而实现磨机负荷的控制，使磨机产量最高，电耗最低。具有饱磨空磨声光报警装置，可提醒操作员及时处理。仪表内部具有校正信号源，以便维修人员检查维护， 本仪器适用于水泥、冶金、电力、化工等工业部门的各类球磨机，尤其适用于水泥厂生料磨、水泥磨、煤磨等开路和闭路粉磨系统。技术指标：测量范围：0-100% 探头阻抗：600欧左右频率范围：20-20000HZ 分贝输出：0-130DB 导航面板：八键操作滤波系数：4档可调性能：能定量的测量磨机负荷的大小，具有饱磨空磨的声光报警装置，可提醒操作员及时处理，操作员可根据磨音的高低控制各种入磨原料的流量，使磨机产量最高，电耗最低。