电动机经济运行测试仪 货号： wi11982

●测量工频线路或用电设备所有常规电参数及电动机运行参数

●双CPU高速采样运算，不间断准确记录测量数据

●128×128大屏幕液晶带背光显示器，图形及中文提示显示

●微型中文打印机，中文提示及打印六种工况运行曲线

●测量数据显示项和打印项可自行选择

●作三相矢量图，显示电流、电压的相位关系

●轻触式按钮，按键操作蜂鸣响应

●无需另配外接PT装置即可测量1140V高压设备(选配功能)

●笔记本电脑串行通讯，全面保存记录测试数据(选配功能)

●对油田抽油机、煤矿运输机、风机等工频线路的用电设备可作全过程动态测量，节电分析

新一代电动机经济运行测试仪是本公司科技人员精心研制的多功能检测仪器。

该测试仪可不断电在线检测用电设备和工频线路的所有电能电量参数。

输入电动机空载参数和额定参数(此参数检测仪中已内存180大类6900余种，用户可选择调用)，特殊电动机用户可自行输入。即可检测出电动机转轴端的输出功率、效率、负载率（符合GB12497-95《三相异步电动机经济运行》国家标准）。根据用户要求增加光电数字采样器，测量电动机的转速，用于风机行业在生产制造中的风机功效检测。

使用三相矢量图功能，便于用户对仪表使用时的接线、用户线路接线正确与否及线路工作状态的正常与否作出判断，具有错接线判别功能。 　　结合电脑串行通讯可将油田抽油机用电的瞬时数据全面记录贮存，配合专用电脑软件，对数据进行分析，绘出抽油机运行过程中电压、电流、功率（能区分正、负功率）等数据的变化曲线，以合理调整抽油机平衡块，达到最佳节能效果。

该检测仪具有内存电机参数容量大、测量精度高、操作简便、各项功能齐全、一机多用等优点。解决了电动机负功测试的难题，填补了国内同类仪表的技术空白，广泛使用于铁路、油田、供电、能监、电站、风机等工程技术部门并深获好评，实为理想的智能型电量测试工具。

基本检测项目与范围

1.交流电压50～750V

2.交流电流0.5～500A

3.视在功率0.025～750kVA

4.有功功率0～750kW

5.无功功率0～750kVR

6.功率因数0～1.0

7.负载率0～120

8.效率0～100%

9.有功电能0～99999.9kW·h

10.无功电能0～99999.9kVAR·h

11.电网频率45～55Hz

12.电动机转速120～3500r/min（选配功能）

13.输入功率0～750kW

14.输出功率0～750kW

15.绘制电流、电压、有功功率 功率因数、负载率、效率等六种曲线

16.计算电动机经济运行9项数据

17.计算电动机工作特性7项参数

18.1～50次电压、电流谐波分析

19.自动计算无功就地补偿量

20.作矢量图，显示各相位值及相位差

21.测量数据提供瞬时值和多种平均值 测量精度 电流电压0.5级；功率1.0级； 功率因数绝对值误差 <0.008； 频率误差 <0.1Hz 。