自记式雨量计（包含雨量传感器 记录仪主机）货号： wi14278

产品概述：

记录式雨量计是专门用来测定大气中的连续降水情况的 仪器。本仪器采用智能化采样及记录方式，具有测量准确、使用方便 等特点，可连续记录一个月内的降雨情况，并可与计算机内相连接进 行观测及记录。

和计算机连接打印 配套使用软件 记录式雨量计  使用方法:将记录仪后485接口用连线连接至485-232接头,再插入到电脑的232口中,打开软件,如COM口正常,则串口号下指示为绿色,如串口不能用则显示红色,软件可设置自动刷新及手动刷新数据,并可设置时间段读取数据值(注意时间段必须在当前值内并不超过30天,因数据量较大,建议一次查询时间段不要超过3小时,查询后自动生成对应时间的数据文件.可用EXCEL进行编辑及图表制作等. (软件启动时有提示点确定即可)

仪器说明书： 雨量计使用说明

1. 概述 雨量计是专门用于自动测定降水情况的仪器。本仪器采用翻头斗式雨量传感器，具有测量准确，显示直观，使用维护方便等特点，记录仪采用固态存储方式，可连续记录一个月内的雨量数据，并可与计算机相连接进行观测及记录。本仪器可广泛应用与各大中院校以及农业，林业等单位用于对降雨量进行测定。

2  技术参数：

1、测量口径：Φ200mm

2、测量范围：10mm/min

3、记录时间：30天

4、电源：DC13.5V 950mA

5、重 量：15kg  包含雨量传感器 + 50米电缆+记录仪主机

3.结构简述 雨量计由雨量传感器，连接电缆，记录仪等组成。

雨量传感器由承水器，导水漏斗，传感器，安装架，盖等组成。承水器口径为200mm，通过锥形导水漏斗将雨水导入内部传感器装置进行测量，通过连接电缆对降雨量将数据传送至仪器内部单片机进行处理并储存，同时在仪器显示屏上对当前雨量值进行显示。同时可对历史雨量变化曲线进行显示，通过按键操作，可查阅不同日期及不同P时间段内的雨量变化。

4使用方法

4.1选择空旷平坦的位置修筑一水泥平台，按雨量传感器三固定脚位孔在平台上预埋三个固定螺丝（如安装在屋顶或现有水泥平台上，可直接打孔加膨胀螺丝固定），再将雨量传感器牢固安装。

4.2将传感器电缆引入室内，插入室内主机后侧信号输入插座内

4.3 仪器使用内置电池前需对内部充电电池进行充电，充电时将随机配备的电源适配器插头插入仪器后面板上的电源输入插孔内。再将电源连接只`220V电源，此时“充电”指示灯点亮（充电时间大约在5-8小时）当“完成”指示灯点亮时表示电池已充足点，可进行正常使用。

4.4使用时按下仪器后面板上的电源开关，液晶屏点亮，显示“雨量计”后即转入正常测量状态，同时状态指示灯间隙闪亮，表示仪器处于正常工作状态。显示屏下方为当前时间（日期/时间）及当前雨量值。左侧小计值为本日降雨量的统计值，共计值为当月仪器开机到当前时间的降雨量总计值，右上方为降雨量曲线，X轴为对应时间，Y轴为对应雨量值，通过对功能按键的操作可以观测到不同时间的降雨量。 仪器正常使用时必须连续开机，共计雨量为当前日期前每日第24时的雨量统计值，如仅测量中间一段时间将不计入共计值内。

4.5 功能操作

4.5.1 调整/确认 按键：该杆件为时间及日期调整功能键，开启电源后，如果显示的时间及日期值与当前日期/时间不一致时，可按一下此键进入日期/时间调整状态。同时显示屏也进入调整显示状态，按“<”，“>”按键则时间上方光标左右移动，光标锁对应位置即为对该数数值进行调整。按“上箭头”，“下箭头”即可对该位数据进行调整，调整完毕再按“调整/确认”即回复到测量显示状态，同时屏幕时间也显示为调整后的时间。

4.5.2 显示及查阅：面板按键分布 “显示带充电功能