迷你现场粉尘检测仪/空气悬浮物颗粒监测仪 货号： wi196

空气悬浮物颗粒监测仪是一种便携式手持测量仪器，主要测量对肺有害的物质颗粒。仪器独特的传感器设计已经在室内空气质量，暖通空调，环境和工业卫生等方面得到了广泛的应用。  空气悬浮物颗粒监测仪对于室内空气质量的检测是非常有效的。它的电池可以持续使用大约6小时。您可以在早上开始取样，余下的时间使仪器自己工作。仪器也可以在提供的充电器协助下运行。  在取样结束后只需要下载数据。甚至可以直接关闭仪器，所测数据将被储存，直到它被手动删除或者覆盖。空气悬浮物颗粒监测仪的操作极为简单容易掌握。  应用  空气悬浮物颗粒监测仪可用于各种微粒的监测。该仪器有几个应用程序，可以帮助用户开发一个空气调节系统，该系统可用于室内和室外的环境监测。空气悬浮物颗粒监测仪是符合环保局标准的仪器，让您可以实时读数，单位为毫克/立方米。   *铅 *焊接烟气 *硅胶 *煤粉尘 *木材/纸 *混凝土/水泥 *镉 *无害粉尘   *铬 *有毒土壤 *烟草烟雾 *工程粉尘 *干化学 *油雾 *磨削粉尘 *制药 *喷漆 *粮食特征  空气悬浮物颗粒监测仪具有多种功能，现在仅举几例。空气悬浮物颗粒监测仪可以即时显示数据，并将其储存。仪器所提供的软件可以用图形表示尘埃的生成过程，无需再次经过昂贵的过滤器分析。  *即时读数，具有高分辨率和稳定性。  *可长期使用的空气采样泵。  * 用户可自定义报警器声音;安全码仅限授权使用。  *泡沫入口可调节大小。  *电池可充电可使用直流或交流电源。  *可编程及存储数据。  *可选择不同的内置校准因素。  规格  显示：数字液晶， 4行20字符，单位为毫克/立方米  操作：四个按键，薄膜开关 精度： + / -1 0％ 测量范围： 0.001-20.0毫克/立方米或0.01-200毫克/立方米（根据客户要求可选） 颗粒尺寸范围： 0.01 -1 00微米 精度： ± 0.003毫克/立方米（ 3微克/立方米） 采样流量： 2 Lpm  模拟输出： 0-2伏直流电 报警输出：90dB at 3 ft  记录时间： 1秒至15个月 采样率：短期：2, 4或1 0秒，长期：1, 10或30分钟 数据存储： 21,600个 记忆和时间存储：>5年 实时时钟显示：时，分，秒，日，月，年 数据显示：浓度单位为毫克/立方米& TWA，最高，最低，限值，日期，时间  数字输出： RS - 232接口 操作温度： -10 ° C到50 ° C 存储温度： -20 ° C至70 ° C 软件：Windows驱动和图形数据转换电源：充电电池 运行时间： >; 6个小时  充电时间： <; 15小时  湿度： 95 ％无冷凝 尺寸 ： 5.13 “ × 13.38 ” × 10.25 “ 重量：七磅