有线电视信号测试仪器 货号： wi67343

手持式模拟信号场强仪是适用于CATV系统维护测试的手持式仪器， 它体积小. 重量轻 ，使用时间长(大于6小时)； 坚固设计. -25℃～+45℃ 超宽温度工作范围，解决了低温条件下工作的难题；同屏多功能显示，操作更简便，双频道测量显示，方便实用；C/N、V/A、斜率、干线电压测量功能齐全。大液晶、大字符、高亮度背景光显示， 可在任何条件下工作。

主要技术指标

◆频率/频道指标频率范围：46MHz～870MHz

频道范围：

中国标准频道 1～56

中国增补频道Z1～Z43

频率精度：±50ppm（25℃±5℃）

分辨率：50KHz

测量带宽：280KHz±50KHz

频率步距：50KHz、100KHz、1MHz、10MHz、100MHz、

◆电平测量：测量范围：　　　 30～120dBuV

测量精度：　　　±1.5dB (25℃±5℃)

分辨率：　　　　0.1dBuV

检波方式：　　　峰值检波

输入阻抗：　　　75Ω（不平衡TAC或F型接头）

◆电压测量：输入范围：　　　　0～100VAC

测量精度：　　　　±2V

分辨率：　　　　　1V

◆载噪比平测量范围：　　75～105dBuV

◆其它外形尺寸：　　　　192mm×140mm×85mm

整机重量：　　　　小于1.5Kg（含电池）

伴音输出：　　　　内置扬声器

◆电源机内电池：　　　7.2V/200mAh

镍氢充电时间：　　　8小时以上 Detailed Data(EN)