便携式水质分析仪 货号： wi73975

仪器的主要测量指标 测定项目 测量范围 分辨率 精度　 　　温度补偿温度（t） -5～+50℃ 0.1℃ ±0.3℃ 盐度（s） 0～40‰ 0.1‰ ±1.0‰ 自 动 pH值 0～14 0.01pH ±0.05 自 动氨氮（NH3） 10-1～10-5.3mol/L 0.01mg/L ±0.05 mg/L 自 动仪器的硬件组成便携式水质分析仪的硬件系统主要包括主机、传感器及附件三个部分。传感器（即电极）部分包括： 温度电极、盐度电极、pH电极、氨氮电极。附件部分包括： 电源、电极配件、操作说明书、简易使用说明书、操作演示光盘、合格证等。仪器的功能及特点便携式水质分析仪以电位分析、电导分析等理论为依据，并综合的运用了电化学传感器、集成电子与单片机技术，是水产养殖、环境保护、污水处理等领域进行水质分析的理想工具、是组建水分析化学实验室的理想选择。功能： 检测水体的温度、盐度、pH、氨氮. 特点： 全部指标都采用电极式测量、自动检测、操作简便、重复性好、稳定性强、现场监测、外观轻巧、交直流两用.