全玻璃微孔滤膜过滤器 货号： wi439

本仪器包括砂芯过滤装置一套及无油真空泵一台。  砂芯过滤装置   采用特硬优质玻璃材料，壁厚均匀，无气泡，玻璃光洁透明，流量快，耐压和密封性能非常好，尺寸规格符合国际标准，可供高温高压灭菌使用。  本装置适用于化学分析、卫生检验、环境监测、生物制品、制品工业、科学研究等方面，作滤除微粒和细菌。如油田注水，分析悬浮固体浓度，膜滤系数，颗粒直径以及无菌试验，培养菌除菌过滤。热敏性药物的除菌过滤，达到无菌目的，以及航空煤油、液压油、高纯试剂，水质等分析测定。  无油真空泵广泛应用于过滤、样品浓缩、固相萃取等装置中，是实验室重要的基础设备。单级或双极泵是通过橡胶膜片上下往复运动，引导气流通过泵头，形成真空状态。无油真空泵提供了完全洁净的真空环境，泵体本身无需保养，而且不会产生任何污染物。  砂芯过滤装置材料：硼硅酸盐玻璃  装置包括：  圆筒形刻度漏斗；  三角瓶；  砂芯滤器；  阳极化铝特制卡夹。  砂芯过滤装置   规格：  接收瓶：1000ml  滤杯：250ml  滤头直径：47mm  无油真空泵规格：  流量：10L/min  最大真空度：80kPa  功率：20W  最高工作温度：40℃ (104?)  最佳工作时间：30min  重量：4kg  注：报价不含滤膜  滤膜规格：  孔径0.22um，直径50mm  材质PTFE 材质PP 孔径0.2um，直径50mm  材质尼龙（聚酰胺）  接收瓶500毫升配滤杯300毫升和接收瓶1升配滤杯500毫升价格无票600元...接收瓶2000毫升配滤杯500毫升价格无票650 不购买仪器只购买滤膜价格另议。