北京商河科兴仪器科技有限公司

# SK-100AR实验室氨氮自动分析仪产品介绍

SK-100系列实验室氨氮自动分析仪是本公司依据环境保护部科技标准司----氨氮检测项目标准分析方法HJ 535-2009《水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法》原理，结合流动注射分析技术研发、生产的新一代全自动氨氮分析仪器。该仪器可广泛应用于环保、卫生防疫、水利、农业、化工、自来水、水产养殖、污水处理、生产用水质量控制等需要进行水中氨氮含量分析测定的行业和部门。

通过参比光源的方法，仪器消除了电源波动，元器件老化，工作环境变化等因素对测量结果的干扰，进而提高了测量精度。另外，采用半导体光源电路和大规摸集成化电路设计及计算机数据采集、处理系统，实现了仪器高精度、高稳定性的测定。而内置样品蒸馏预处理装置（专利技术，专利号：ZL200620119263.5）的使用，可使被测水样可以直接进入氨氮分析仪进行检测。本产品还具有自动蒸馏预处理，自动清洗管路，自动校正零点，自动建立工作曲线，自动存储测量数据和图形等功能。并可随时调阅测试数据和图形，可以配用打印机。

一、主要特点：

· 分析速度快：单样品进样 + 样品预处理 + 比色 + 测量 + 结果显示 = 10min 完成一个样品的测试。
· 测试精度高：采用独特的比色装置、液路控制系统及强大的微处理器对仪器进行控制，排除了测试

中的各种干扰因素，使测量准确性、精密性大大提高。

· 内置预处理功能：自主研发、先进、独特的样品预处理装置----专利技术（专利号：ZL200620119263.5）

增强了仪器的检测范围及被测样品的准确性。对含有悬浮颗粒物和有色水质经简单处理即可直接检测。

· 操作简单、自动化程度高：仪器的所有功能均可通过操作计算机键盘来完成，真正实现了仪器的

全自动化分析。 
· 故障率低：由于仪器的光学系统和光源系统均采用了国际最新技术、电路系统采用了大规模集成化

电路设计，从而简化了仪器的光学系统及电路结构，降低了仪器的故障率。

· 使用成本低廉：每完成一个样品的测试，样品进样量仅为10ml，纳氏试剂的使用量约为1ml，

极大限度地为操作者节约了使成用本。
· 维护方便：除了定期添加试剂外，根据使用情况不同，仪器几个月甚至几年才需要更换泵管，其

它的日常维护极为简单。

·标配50位三维自动进样器，可实现样品的顺序进样及任意位置的进样（指SK-100AR型）。

# 二、工作原理：

1、方法原理

以游离态的氨或铵离子形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物，该络合物的吸光度与氨氮含量成正比，于波长420 nm处测量吸光度，计算其含量。

2、工作原理

在每次使用仪器的初始阶段，为了彻底清除上一次测量的残留物，仪器将自动吸入清洗液对整个液路进行清洗。然后自动进样----进行样品的蒸馏预处理，并由吸收液吸收、加入纳氏试剂等使之显色，经彻底混合后通过光度法对样品进行测量，最后由数据处理系统自动计算出氨氮的浓度值。

# 三、技术指标：

| 项 目 | 技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.1～10mg/L | 10mg以上的样品须稀释 |
| 测量误差 | ±3% |  |
| 检出限 | 优于0.025mg/L |  |
| 重现性 | ±3% |  |
| 中心波长 | 420nm |  |
| 测量周期 | 10min（单个样品） | 多样品检测时，检测和蒸馏可同时进行， 测量周期将会缩短 |
| 环境温度 | 20℃±5 |  |
| 相对湿度 | ≤90% |  |
| 数字存储空间 | 80G |  |
| 显示方式 | 外配工业电脑液晶显示屏 |  |
| 接口 / 输出 | RS232接口/USB接口 |  |
| 电源 / 功率 | 220V±10% 50Hz / 500W |  |

# 四、应用领域：

可用于饮用水/地表水/工业废水/生产过程用水/污水处理工艺过程中氨氮浓度的检测。广泛应用于水质检测、环境保护、科学研究、生产过程控制等领域。

# 五、（SK-100AR）实验室氨氮自动分析仪

# 标准配置：

仪器主机（内含蒸馏装置及三个蠕动泵）						1台

工作站软件

适合win2000/winNT/winXP/vista/win7操作系统的中文版操作软件   1套

泵管														1套

电脑 （DELL OptiPlex 360）									1台

液晶显示器                                                  1台

键盘、鼠标                                                  1套

打印机						                                1台

电源线														1套

数据线														1套

进口试剂瓶													1套

50位三维自动进样器（含50个样品杯）							1台

中文操作使用说明书											1套

保修卡														1套

# 六、联系方式：

# 联 系 人：李正雷      手机：13911858574

联系电话：010-58711950 / 58711951 / 57811952 / 58711953 / 58711955转868

传    真：010-58711956转801

网    址：www.bjshkx.com

邮    箱：zhengleili@126.com

公司地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号C座       邮编：100094