浪涌保护器 货号： wi82278

提供安全的B级保护残压低，漏电流小具有热脱扣（熔断）功能，响应速度快插拔式结构设计标准导轨安装具有安全储备指示功能可附加遥信报警装置

技术参数 最大持续工作电压Uc-(V)：275/385/440

标称放电电流In(KA)8/20us ：60

最大放电电流Imax(KA)8/20us ：120

电压保护水平UP（KV)：1.2/2.5/2.8

响应时间ns:<20 工作环境：-40~+85