厂家直销红外光治疗仪/妇科红外光谱治疗仪货号： wi63826

光波宫颈治疗仪一种以妇科疾病为主的高科技产品，通过内部微电脑模拟控制，使治疗过程更加简便、安全、有效。光波宫颈治疗仪综合了科研单位的研究成果及医院的临床经验，设有十种不同的治疗摸式，可非常方便根据不同疾病的选择不同的治疗方案，也可由医生自行设定光功率和治疗时间。本产品适用于治疗宫颈糜烂、息肉、纳囊、外阴白斑、外阴瘙痒、尖锐湿疣、外阴侧切感染等。配上特殊治疗头时，也可用于皮肤科等的治疗。

■生殖器官良、臃肿、急性生殖器官炎症

■急性传染病．严重的心、肝、肾疾病．出血性疾病，感染发烧，凝血机制不全。

■避免对眼的照射

■即开即停扳机式治疗开关，使用安全方便

■光谱范围宽，光能量均衡，光热转换率高

■治疗过程中，治疗头不接触病变组织，避免交叉感染

■微电脑温控风冷系统，确保连续治疗顺畅无阻

■治疗头可以方便灵活的更换、以用于不同疾病的治疗

■治疗时间、治疗功率的设定由内部微电脑控制

■数字脉冲式功率调节器，数字指示，调节灵活

■治疗时间和功率设定好后，选择锁定方式，可保护设定在工作中不会人为修改，保证安全

■在治疗多创面的病例时能够连续快速启动，可方便地对多个创面进行定时治疗，确保对创面治疗的深度均匀一致

■柱形治疗头，主要适用于宫颈糜烂治疗，也可用于尖锐湿疣的治疗

■锥形治疗头主要适用于各种痣和各类疣的治疗

■工作电源电压：交流220V±l0％，50HZ±2％

■整机功耗：≤30W

■输出通道：2路输出

■工作环境温度：5C－40℃

■工作环境相对湿度：≤80％

■大气压力范围：76－l06Kpa

■电疗性能：导入强度：⒛级可调，最大导入强度电压有效值不超过40V，最大导入电压高峰值不超过300V导入模式：10种输出脉冲频率：l000Hz±10％输出脉冲宽度：0.5mS±15％治疗起动时导入强度逐步线性递增到设定值

■热疗性能：温度调节范围：腔内探头：腔内温度～40℃，16级可调腹部探头：腹部温度～45C，16级可调加热速度：从开始加热到温度稳定的时间不超过10分钟显示温度误差：±1℃

■定时功能：1-60分钟，步长1分钟连续可调，定时误差不超过设定值的l％

■异常保护：治疗头短路保护治疗头开路保护治疗头接错、接反保护开机自动检测温度传感器及电极是否接错、接反治疗定时到、治疗停止、治疗暂停时自动切断输出异常保护、定时时间到时蜂鸣器声音提示

■连续工作时间：不少于4小时

■遥控功能：4键无线遥控器，可以实现运行／暂停／参数设置功能，开阔地遥控距离不短于10米，遥控距离内不受方向性影响。

■键盘功能：5健键盘，可以通过键盘实现运行／暂停／停止／参数设置功能。

■显示：l2xl2点阵中文显示

■其它：中文交互菜单，在任何操作模式都可以方便的实现仪器的运行状态扩展或参数的设置。

■连续工作时间：不少于4小时

■遥控功能：4键无线遥控器，可以实现运行／暂停／参数设置功能，开阔地遥控距离不短于10米，遥控距离内不受方向性影响。