5B-3A型智能一体COD速测仪

标准配置：

冷却槽架，专用固体试剂，专用反应管数支，比色皿架，

打印纸。

功能:

- 能准确测定地表水，中水，城市污水和工业废水

- 内存20条标准曲线，能自行修定，保存

- 具有数据存储功能，能存储1000个数据（精确保

存测定指标，时间，数据）

- 打印当前数据和历史数据

技术指标：

消解温度：165℃±1.0℃

消解时间：10分钟

测定范围：20~1500mg/l

测定时间：20分钟同时测定9支水样

抗氯干扰：[CL-]<1000mg/l   [CL-]<4000mg/l

重现性：≤0.03%

光学稳定性：0.01A/5min

存储数量：1000个

曲线数量：20条