高低温试验箱

一、产品用途：

高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温温度环境变化后的参数及性能。

二、结构特点：

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了高低温试验箱外观质感和洁净度。

高低温试验箱配有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。

三、控制器：

高低温试验箱温度控制采用全进口触摸按键式仪表，操作设定简单。(日本RKC)
资料及试验条件输入后，控制器具有锁定功能，避免人为触摸而改变温度值。
控制器具有P.I.D自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。

四、冷冻及风路循环系统：

高低温试验箱制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

五、符合标准：

高低温试验箱符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001试验标准。

六、规格与技术参数：

| 型号(CM) | GDW-100 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| 外型尺寸 | 105*97*176.5 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 |
| 功率(-40℃时) | 4.5(KW) | 5.5 (KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃～150℃ B:-40℃～150℃ C:-60℃～150℃ D:-70℃～150℃ |
|  | 波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
|  | 升温速率 | 1.0～3.0℃/min |
|  | 降温速率 | 0.7～1.0℃/min |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 |
|  | 精度范围 | 设定精度：温度±0.1℃，指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ |
|  | 传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
| 使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
|  | 内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
|  | 保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 |
|  | 门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
| 标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
| 定时功能 | 0.1～999.9（S、M、H）可调 |
| 电源电压 | AC380V±10％ 50±0.5Hz 三相五线制 |
| 使用环境温度 | 5℃～＋30℃ ≤85％R.H |
| 注：1、“GDW”为高低温试验箱型号 2、以上数据均在环境温度（QT）25℃.工作室无负载条件下测得 3、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验室” 本技术信息，如有变动恕不另行通知 |

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

主营产品：高低温试验箱|高低温湿热试验箱|高温试验箱|低温试验箱|温度冲击试验箱|恒温恒湿试验箱|紫外光老化试验箱|氙灯耐气候试验箱|盐雾腐蚀试验箱|二氧化硫试验箱|振动试验台|沙尘试验箱|臭氧老化试验箱|药品稳定性试验箱|防锈油脂试验箱|换气式老化试验箱|箱式淋雨试验箱|摆管淋雨试验装置|滴水试验装置|真空干燥试验箱|高温烘箱|霉菌试验箱|二氧化碳培养箱|大型步入式试验室|盐雾试验室|高低温试验室|温度湿度振动综合试验箱|高温老化试验室

售后服务

保修壹年,终生维护

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；

提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）；

更多产品信息请浏览：

http://www.bjhdtj.com

http://www.bjhdtj.com.cn

http://www.hongda17.cn

联系方式：北京鸿达天矩试验设备有限公司

地 址：北京市朝阳区小武基97号

邮 编：100023

电 话: 010-67384699 (总机） 010-67367238  010-51207873

传 真：010-67384198

E-mail:bjhdtj@bjhdtj.com

手 机：13522172738 13699125925 13699128961 13699126950