德国Binder VDL系列易燃溶剂真空干燥箱（防爆真空烘箱）

德国Binder易燃溶剂真空干燥箱主要特点：

产品名称：VDL德国Binder易燃溶剂真空干燥箱

型号包括：VDL23、VDL53、VDL115

德国Binder VDL系列易燃溶剂真空干燥箱具有无与伦比的的安全性和无与伦比优越性：

在化工和制药行业中，对含有溶剂的物质进行干燥处理是基本的实验室工作之一，由于这类物质通常为不耐热物质、粉末或膏状物质，所以大多采用真空干燥工艺。但是，采用这种干燥工艺的同时会给人员和环境带来极大的安全隐患。BINDER公司是第一家、也是唯一一家根据所有EX保护条例引进严格安全理念的制造商，从而为设备内部以及周围提供最完善的安全保护措施。VDL系列的安全真空干燥箱所采用的安全装置均经过TUV?SUDWEST测试，并明确批准可用于干燥含有溶剂的易爆物质。

VDL系列的干燥箱与其他安全干燥箱相比，具有独一无二的优势，因为所它采取的安全措施不仅针对干燥工艺本身，同时还针对干燥设备的周围区域。

德国Binder VDL系列防爆真空烘箱适用范围：

制药和化工工业、生物技术、半导体工业、光学工业和精密仪器行业等。

德国Binder VDL系列防爆真空烘箱性能与特性：

·采用获得专利的权膨胀支架技术
·仪表区域采用过压封装，接有压缩空气和压力监控装置
·可根据压力释放热量（压力临界值为125毫巴）
·从室温以上5℃～200℃（也可达到250℃）
·采用具有良好抗腐蚀性的不锈钢1.4571(V4A)制成各种管道、内腔和阀门
·采用弹簧垫架安装形式的安全玻璃板，可以防止碎片伤人
·采用CROSS FLOW（横流）技术以及微调阀连接惰性气体
·采用可以微调的阀门
·采用RS232打印和通讯接口，适用于APT-COM数据控制系统的标准软件
·可以进行校准和验证

德国Binder  VDL系列防爆真空烘箱型号参数：

1. 型号：BINDER VDL23防爆真空烘箱

外观尺寸（宽*高*深）：515*649*500mm

内部尺寸（宽*高*深）：285*285*285mm

标称电压：230

标称功率：800

内腔容积(升)：23

2. 型号：BINDER VDL53防爆真空烘箱
外观尺寸（宽*高*深）：634*617*575mm
内部尺寸（宽*高*深）：400*400*330mm
标称电压：230
标称功率：1200
门的数量：1
内腔容积(升)：53

3. 型号：BINDER VDL115防爆真空烘箱
外观尺寸（宽*高*深）：834*702*645mm
内部尺寸（宽*高*深）：600*480*400mm
标称电压：230
标称功率：1600
门的数量：1
内腔容积(升)：115

德国Binder VDL系列防爆真空烘箱相关配件设备：

·采用微处理器控制器，带LED显示
·模拟压力计
·双膨胀支架（铝质）
·可调节的加热负载(0-100%)
·2级(DIN 12880)安全装置(TWB) 
·经用电解法抛光的内腔
·安全玻璃板可作为大型表面安全阀
·防爆保护密封垫
·背面设有DN16测量埠
·经回火处理地硅质材料箱门密封条

上海昨非实验室设备有限公司，代理经销全系列宾得binder箱体产品，欢迎来电咨询。021-51832183。http://www.shzuofei.com

各型号详细内容参数：

VDL23德国Binder VDL易燃溶剂物品真空烘箱

VDL53德国Binder VDL易燃溶剂物品真空烘箱|进口真空烘箱

VDL115德国Binder VDL易燃溶剂物品真空烘箱