德国Binder KBF系列恒温恒湿箱

德国Binder恒温恒温箱主要型号：

KBF系列恒温恒湿箱：KBF115、KBF400、KBF720

KBF P系列恒温恒湿箱（带光照）：KBF P720、KBF P240

KBF  LQC系列恒温恒湿箱（人工气候箱）：KBF LQC240、KBF LQC720

Binder KBF 系列恒温恒湿箱适用范围：

制药工业、食品工业、建筑材料行业、生物技术、烟草、化妆品、测试机构、材料老化、环境模拟等。Binder KBF恒温恒湿箱是用于恒定气候条件的气候箱。

Binder KBF恒温恒湿箱能提供稳定的温湿度环境，模拟各种气候条件，特别适用于样品的稳定性实验、长期试验、平衡实验和细菌培养。KBF恒温恒湿箱专门设计用于根据ICH指导规定Q1A进行可靠的稳定性测试。

Binder  KBF系列恒温恒湿箱设备因其出色的质量标准而闻名于世，如在更长的时间段内精确的保持恒定的温度湿度值。KBF系列恒温恒湿箱能够自然的符号所有重要要求，帮助你的日常实验工作，包括编程和记录等，可提供长期稳定的人工气候条件，用于进行符合各项标准的性能测试。

Binder KBF系列恒温恒湿箱各型号技术参数：

| 型号 | 内部体积（升） | 外部尺寸 （L×H×W，mm） | 内腔尺寸 （L×H×W，mm） | 温度范围 | 湿度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KBF115 恒温恒湿箱 | 101L | 880×1048×647 | 600×482×351 | 10℃～70℃ （带湿度无光照） | 10-80% |
| KBF240 恒温恒湿箱 | 247L | 925×1460×800 | 650×785×485 | 10℃～70℃ （带湿度无光照） | 10-80% |
| KBF720 恒温恒湿箱 | 698L | 1249×1924×887 | 970×1250×576 | 10℃～70℃ （带湿度无光照） |  |

Binder KBF系列恒温恒湿箱主要特点：

1、 Binder KBF 系列恒温恒湿箱内置带有冷却系统的电子控制式APT.line内腔预热技术，按照ICH指导方针Q1A，适于稳定性测试。

2、 KBF系列恒温恒湿箱带有MCS控制器：25个可储存程序，每个程序有100节，最多500个程序段；液晶显示屏幕，菜单易读；内置电子图表记录器；过程参数图表显示具多种选项；实时钟

3、 KBF 系列恒温恒湿箱带有电容湿度传感器的微处理器的恒温恒湿箱可控制加湿和除湿系统

4、 具内部玻璃门；Binder KBF系列恒温恒湿箱采用的是环保型制冷剂R134a；门上有冷凝液收集盘

5、 KBF系列恒温恒湿箱内置独立的可调温度安全装置，3.1级（DIN 12880），带可视和声音报警器

6、 左侧带硅树脂塞的接入口（直径30毫米）

7、 KBF 系列恒温恒湿箱标配完整的供水安全连接套件，包括入水软管和排水管（总长6米）；2只不锈钢搁架

8、 KBF系列恒温恒湿箱具有用于通讯软件APT-COM数据控制系统的以太网接口和RS422接口，可让恒温恒湿箱连接到电脑上。

Binder KBF系列恒温恒湿箱可选配件：

各种接入口、Binder水预处理包、外部供水组合、APT-COMTM数据控制系统、恒温恒湿箱IQ/OQ文件。

上海昨非实验室设备有限公司为您提供更多binder烘箱干燥箱系列产品.

KBF115(E5.2)德国Binder恒温恒湿箱|进口恒温恒湿箱

KBF240(E5.2)德国Binder恒温恒湿箱|进口恒温恒湿箱

KBF720(E5.2)德国Binder恒温恒湿箱|进口恒温恒湿箱

KBFP720(E5.2)德国Binder恒温恒湿箱(带光照系统)|进口恒温恒湿箱

KBFLQC720(E5.2)德国Binder人工气候培养箱(智能光测量系统)|气候培养箱

KBFLQC240UL(E5.2)德国Binder人工气候培养箱(智能光测量系统)|气候培养箱