高温烘箱

一、产品用途:

高温烘箱适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。

二、结构特点:

- 箱体内胆均采用不锈钢镜面板（或拉丝板）氩弧焊制作而成，箱体外胆采用优质钢板喷塑处理，造型美观新颖。

- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀。

- 高温烘箱具有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

- 设有大面积钢化玻璃观察窗，供观察工作室状况之用。

三、控制系统:

- 采用智能型温度控制器。

- 具有定时功能。

- 温度恢复时间快。

四、符合标准:

高温烘箱符合JB/T5520-91标准。

五、规格与技术参数:

| 型号 （立式DGG系列） | 9030A 9036A | 9070A 9076A | 9140A 9146A | 9240A 9246A | 9420A 9426A | 9620A 9626A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作尺寸 (cm) | 30*30*35 | 40*40*45 | 45*55*55 | 50*60*75 | 60*55*130 | 80*60*130 |
| 外型尺寸 (cm) | 44*45*71 | 55*55*80 | 64*70*90 | 69*73*110 | 77*71*175 | 97*76*175 |
| 功率(W) | 550 | 940 | 1390 | 1890 | 3370 | 3970 |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | RT＋10℃～200℃ RT＋10℃～300℃ |
|  | 控制精度 | ±1％（满量程） |
|  | 恒温波动度 | ±1℃ |
|  | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温 度 运 行 控 制 系 统 | 控制器 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 定时范围 | 1～9999min |
|  | 循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |
| 进（出）风量功能 | 手动调节旋钮 |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz |
| 隔板（块） | 标配2块，如需增加隔板，可在定货前说明 |
| 注：1、以上数据均在环境温度（QT)25℃.工作室无负载条件下测得 2、可选智能型程序温度控制器 |